## Slide 1
Luigi Crema, head of ARES – Applied Research on Energy Systems
Vice Chair ENERGY PILLAR – N.ERGHY, Research grouping FCH JU
TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L’ACCUMULO
01 . 07 . 16

## Slide 2
PROBLEMA
PROBLEMATICHE TECNOLOGICHE
SETTORE INDUSTRIALE IN FASE DI SVILUPPO
ACCUMULI DI ENERGIA,
Per le rinnovabili, per le reti
TECNOLOGIE ATTUALI COSTOSE
ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
ARIA PULITA
RIDUZIONE EMISSIONI CO2

## Slide 3
LE SFIDE NEL MERCATO DELL’ENERGIA FUTURO

## Slide 4
Source: http://www.letitgo.com.au/
PROBLEMA #1
INTEGRAZIONE DI FONTI RINNOVABILI E CURTAILMENT DELL’ENERGIA
EU 2030
+27% REN
+27% EFFICENZA
-40% CO2
QUANDO LA PENETRAZIONE DI MERCATO DI RISORSE VARIABILI E INTERMITTENTI INIZIERA’ A CRESCERE, NON POTRANNO Più ESSERE GESTITE SOLO AUMENTANDO L’INTELLIGENZA DELLA RETE, MA POTRANNO ESSERE SEMPRE PIU’ SOGGETTE A «CURTAILMENT»
EU 2050
-80% CO2

## Slide 5
RICHIESTA DI POTENZA IN DUE SETTIMANE, DEL 2012 E DEL 2020, IN GERMANIA
PROBLEMA #2
CONNESSIONE FLESSIBILE FRA PRODUZIONE (intermittente) E CONSUMO (su richiesta)
LE FONTI RINNOVABILI RICHIEDONO UN BACKUP FLESSIBILE, PER AVERE MAGGIOR PENETRAZIONE NEL MERCATO. ALTRIMENTI POSSONO SODDISFARE I CONSUMI BASE RALLENTANDO SVILUPPI E INTERESSE DEI MERCATI
Source: Volker Quaschning, HTW Berlin

## Slide 6
PROBLEMA #3
- SICUREZZA DELLA FORNITURA
- BILANCIAMENTO E EFFICIENZA DELLE RETI DI TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE
SENZA IL SUPPORT DEGLI ACCUMULI DI ENERGIA, CI POTREBBERO ESSERE PROBLEMI DI STABILITA’ DELLA RETE E DI FORNITURA DELL’ENERGIA.
MOLTI SERVIZI DI RETE POSSONO ESSERE ALIMENTATI DA ACCUMULI, COME L’APPIATTIMENTO DEI PICCHI, L’INSEGUIMENTO DEI CARICHI, IL BILANCIAMENTO DELLA RETE, GENERAZIONE DI MEDIA POTENZA, APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO

## Slide 7
ACCUMULI di ENERGIA
MERCATI
PROSPETTIVE

## Slide 8
Source: IEA
IDROGENO COME «ENERGY GRID LINKER»

## Slide 9
POTENZIALE DI MERCATO PER ACCUMULI DI ENERGIA NEL PORSSIMO FUTURO
Source: Lux Research
McKinsey research indica gli ACCUMULI DI ENERGIA come una key disruptive technology per la prossima decade con un impatto mondiale di $B 100-600 .
Totale mercato raggiungibile entro il 2020:
$B 200-400
Il mercato Europeo è tra il 30-40% del mondiale.
(circa $B 80-160)
Source: EPIA, Piper Jaffrey, BCG

## Slide 10
STUDIO: COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ACCUMULI DI ENERGIA IN EUROPA
EU E FCH JU HANNO COMMISSIONATO UNO STUDIO SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DI ACCUMULI DI ENERGIA IN EU
LO STUDIO E’ STATO REDATTO DA McKINSEY, SUPPORTATO DA ESPERTI EUROPEI DALLA RICERCA E DALL’INDUSTRIA
LO STUDIO E’ STATO FINALIZZATO ALL’INIZIO DEL 2015 E PRESENTATO A BRUXELLES NEL MARZO 2015

## Slide 11
Contesto: la crescita delle rinnovabili diminuirà la prevedibilità della generazione di potenza
Diminuisce la prevedibilità delle necessarie fonti fossili
L’uso di fonti rinnovabili diminuisce
Implicazioni
Da …
… a
Percorsi guidati dai consumi
Percorsi guidati dalla fornitura
>50% necessità di generazione NON RES
~15% richiesta di generazione NON RES
Frazione di fonti RES intermittenti nella generazione di potenza, EU27+2

## Slide 12
Fonte: Commercialization of Energy Storage in Europe, March 2015 http://www.fch.europa.eu/sites/default/files/CommercializationofEnergyStorageFinal_3.pdf
STUDIO: “COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ACCUMULI DI ENERGIA IN EUROPA”
I PRINCIPALI RISULTATI DELLO STUDIO
» 1. La domanda di sistemi power-to-power (P2P) con accumulo di energia per spostamento dei consumi nel tempo può aumentare fino a 10x entro il 2050
» 2. La domanda di accumulo sarà la maggiore nei sistemi a Isola e minore nei paesi con grandi riserve idriche
» 3. Un backup da fonti fossili sarà necessario con un eccesso di produzione anche con 10x degli attuale sistemi P2P
» 4. Conversione e accumulo su energia termica può ridurre la produzione fossile, ma manterrà l’eccesso di energia. La conversione su idrogeno per altro utilizzo fuori dal settore elettrico può ridurre l’eccesso di energia, ma non annullare la produzione fossile
» 5. Soluzioni commercialmente sostenibili di accumulo saranno disponibili nel breve periodo
» 6. Cambiamenti normativi saranno la chiave per il business sugli accumuli

## Slide 13
QUALI APPLICAZIONI PER IL PROSSIMO FUTURO?
FONTE: Commercialization of Energy Storage in Europe, March 2015 http://www.fch.europa.eu/sites/default/files/CommercializationofEnergyStorageFinal_3.pdf
2014
2030
Accumulo P2P usato per spostamento energia [nel giorno]
Accumulo P2P come riserva secondaria della rete
Accumulo P2P per gestione energia linee T&D
Accumulo P2P per ridurre «curtailment» energia eolica
Accumulo P2P per valorizzare produzione parchi eolici
Accumulo P2P integrato con PV residenziale
Elettrolizzatore per conversione di elettricità in idrogeno

## Slide 14
CONCLUSIONI GENERALI
Fino a che punto l’accumulo sarà in grado di aiutare l’integrazione di energie rinnovabili nell’orizzonte 2030 – 50?
»1
»2
Quali sono le opportunità e i mercati iniziali per l’accumulo di energia e quali le azioni per raggiungerli?
Nel 2050 ci sarà una domanda 10x della capacità installata di sistemi P2P. Tuttavia questa capacità diminuirà solo parzialmente la necessità di combustibili fossili tanto quanto l’eccesso di energie da fonti rinnovabili. La conversione a calore può ridurre la necessità di generazione non-rinnovabile, la conversione a idrogeno permetterà di utilizzare tutto l’eccesso di energia
Gli utilizzi di breve-termine nelle reti elettriche possono essere mercati iniziali (e.g. spostamento nel tempo nei sistemi a isola, fornitura di riserva di frequenza, accumulo domestico abbinato al fotovoltaico). Le normative dovrebbero permettere agli accumuli di competere sullo stesso livello rispetto ad altre opzioni di flessibilità
Quesiti principali
Conclusioni principali

## Slide 15
Fornire IDROGENO a basso costo, preferibilmente rinnovabile
Aumentare l’efficienza della produzione dell’idrogeno principalmente tramite elettrolisi dell’acqua in abbinamento a fonti rinnovabili, con riduzione dei costi di investimento e operativi
Integrare l’IDROGENO nel Sistema elettrico futuro
Dimostrare sulla larga scala la fattibilità di utilizzare l’idrogeno per supportare l’integrazione delle energie rinnovabili nel Sistema elettrico, incluso l’utilizzo di un Sistema di accumulo vantaggioso
Fonte: http://www.fch-ju.eu/publications/commercialisation-energy-storage
Obiettivi all’interno del programma FCH JU

## Slide 16
ACCUMULI DI ENERGIA
PROSPETTIVE
OPPORTUNITA’

## Slide 18
ACCUMULO DI IDROGENO
Fonte: McPhy Energy
Fonte: Hexagon Lincoln
ACCUMULO DI IDROGENO
Fonte: Linde
PRODUZIONE
UTILIZZO
Vantaggi dell’IDROGENO
- Alta efficienza di conversione
- Impatto zero su inquinamento
- Compatibile con le attuali tecnologie

## Slide 19
Hydrogen storage materials, Daren P. Broom, Springer (2011)
ACCUMULO IN STATO SOLIDO
ACCUMULO DI IDROGENO
IDRURI COMPLESSI
IDRURI INTERSTIZIALI
MATERIALI MICROPOROSI
PRESTAZIONI e TARGET del DOE
CAPACITA’ GRAVIMETRICA (% peso)
CAPACITA’ VOLUMETRICA (g/L)

## Slide 20
The research leading to these results has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) for the Fuel Cells and Hydrogen Joint Technology Initiative under grant agreement nr. 303472.

## Slide 21: PROGETTO EDEN
PARTNER | NOME | ACRONIMO | PAESE
1 (Coordinator) | Fondazione Bruno Kessler | FBK | Italy
2 | MBN Nanomaterialia SPA | MBN | Italy
3 | Cidete Ingenieros SL | CIDETE | Spain
4 | Matres SCRL | MATRES | Italy
5 | Panco GmbH | PANCO | Germany
6 | Universidad de la Laguna | ULL | Spain
7 | Joint Research Centre – Institute for Energy and Transport | JRC | Netherland
ACRONIMO: EDen
TITOLO COMPLETO: High Energy DENsity Mg-Based metal hydrides storage system
Grant agreement no.: 303472
www.h2eden.eu

## Slide 22: TECNOLOGIA POWER – TO – POWER
MODELLO P2P
1. L’extra produzione quotidiana viene convertita dall’Elettrolizzatore in idrogeno dall’acqua
2. Durante la reazione di accumulo dell’idorgeno, calore esotermico può essere estratto dal sistema
3. Secondo nececssità, il Sistema di accumulo desorbe idrogeno per la generazione attraverso la SOFC
4. Allo stesso tempo, energia termica viene generate dalla pila a combustibile, utilizzata per mantenere la velocità di desorbimento costante
TARGET DI PROGETTO
10 kWh accumulo
2 – 5 kW di potenza
PER EDIFICI E APPLICAZIONI STAZIONARIE

## Slide 23
OBIETTIVO COMPLESSIVO
Sviluppare un nuovo material di con elevate capacità di accumulo, in grado di gestire in tempo reale applicazioni a livello distribuito, inserite in un design di tank specific e collegato a un Sistema di fornitura energeticain grado di accoppiare fonti variabili / intermittenti con la domanda di energia locale (edifice, piccolo utenze).
TARGET 1. MATERIALE, Best candidate: ED011
PROJECT TARGETS AND ACHIEVEMENTS
OVERVIEW

## Slide 24
PROJECT TARGETS AND ACHIEVEMENTS
TARGET 2. TANK DI ACCUMULO
Design completamente innovativo
Gestione del calore con CELLA A OSSIDI SOLIDI reversibile
integrazione di HEAT PIPES, MATERIALI DI IMPACCHETTAMENTO, INTERNO CON MATERIALI A DENSITA’ VARIABILE PER IL TRASFERIMENTO DEL CALORE
MATERIALE TOTALE: 10 kg
GRADIENTE TERMICO: ~ 1°C
CINETICHE DI REAZIONE A/D: > 3 g/min
UTILIZZO COMBUSTIBILE: 90%
Power input (modalità elettrolisi): 2,5 kWel
Power output (modalità FC): 1,5 kWel
portata idrogeno: 20Nl/min H2 (circa 1mol)
EFFICIENZA P2P: 25%
Prototipo tank - volume effettivo: 20 l => 720g H2,
Circa 8000 Nl H2, con autonomia per 10h (a pieno carico)
TARGET 3. SISTEMA INTEGRATO
OVERVIEW

## Slide 25: APPROCCIO ALLO SVILUPPO
SIMULAZIONE NUMERICA
Modello fisico basato sulle termodinamiche e le cinetiche di reazione del material di base
Validazione sperimentale
Sviluppo del MATERIALE /
Sviluppo del TANK
Validaizone del modello fisico attraverso test su scala laboratorio
Validazione del MATERIALE / TANK
Integrazione di SISTEMA
Miglioramento delle cinetiche di reaizone e delle proprietà del material combinato con il Sistema di accumulo
Validazioni del material finale attraverso indagini volumetriche
DIMOSTRAZIONE FINALE
Integrazione complete tra il TANK e la SOFC e complete gestione del CALORE e dell’IDROGENO
Test finali in un ambiente di scala reale

## Slide 26
MATERIALE DI ACCUMULO DI EDEN
RANGE DI LAVORO SUGGERITI PER IL MATERIALE ATTIVATO IN ADSORBIMENTO E DESORBIMENTO
ED011 – MAGNESIO NANOSTRUTTURATO
Catalizzato con Niobium Pentoxide
Proprietà di accumulo |  | 
 | Unità | Valore
Gravimetric Capacity | kgH2/kg (%) | 7.1
 | kWh/kg | 2.4
Volumetric Capacity | kgH2/l | 0.13
 | kWh/l | 4.4
Operating T | °C | 320
Max Delivery pressure | bar | 2
Min Charging Pressure | bar | 3
Desorption rate* | gH2/min | > 1
CAPACITA’ DI ACCUMULO GRAVIMENTRICA MISURATA DURANTE ATTIVAZIONE E CICLAGGIO DEL MATERIALE. BLUE SCURO PER ASSORBIMENTO, BLUE CHIARO PER DESORBIMENTO
* PER 1kg DI MATERIALE, A 320 °C E 1.2 BAR (0.2 barG).
CAPACITA’
7.1 wt.%
RATE DI DESORBIM.
3 gH2/min
Notes: 26

## Slide 27
Produzione del materiale di accumulo
MAGNESIO
+ CATALIZZATORE
+ ADDITTIVI
ED011
MAGNESIO NANOSTRUTTURATO PER ACCUMULO DI IDROGENO
PROCESSO DI CONSOLIDAMENTO
ED011 in Pellets
MIGLIORATE CONDUCIBILITA’ TERMICA E STABILITA’ MECCANICA
HEBM
FILIERA AD ATMOSFERA INERTE
DOPO CICLAGGIO PRIMA CICLAGGIO
Notes: 27

## Slide 28
 | Unità | Target | Prototipo | Note
CAPACITA’ DI ACCUMULO | wt.% | > 4.0 | - | This prototype not address this target
DENSITA’ IDROGENO | g/l | 40 | 37 | Referred to layer volume
IDROGENO ACCUMULATO | g | 150* | 184.6 | 
RATE DI DESORBIMENTO | g/min | 0.38* | 0.6 - 0.7 | Values referred to validated working conditions
* = a quarter of target for final tank |  |  |  | 
CAPACITA’: 2.2 Nm3 H2
TANK FINALE: 8.8 Nm3 H2
SISTEMA ACCUMULO DI IDROGENO
Abs 
Des 
ED011 Pellets CARICATI NEL TANK
ISOLAMENTO ESTERNO
SISTEMA DI GESTIONE DEL CALORE
TEMPERATURA MEDIA DI LAVORO 330 °C,
PESO TOTALE DEL MATERIALE: 6 kg
TOTALE ENERGIA ACCUMULATA: ~ 15 KWh
Notes: 28

## Slide 29
DESIGN DELL’INTERO SISTEMA
  GESTIONE DELL’IDROGENO
  - SISTEMA DI RIMOZIONE DELL’ACQUA (MODALITA’ SOE)
  COMPRESSORE IDROGENO
  STEAMER (MODALITA’ SOE)
Rimozione acqua
Compressore H2
Recupero termico
HP exchanger
SOFC / SOE
Tank H2
Bruciatore
Pre Heat Exch.
MFC
MFC
MFC
aria
esausto
  GESTIONE DEL CALORE
  - SCAMBIATORI DI CALORE A HEAT PIPE
  BRUCIATORE H2 CATALITICO
  PRE SCAMBIATORI DI CALORE
  RECUPERO DI ENERGIA TERMICA (MODALITA’ SOE)
EFFICIENZA P2P
25%

## Slide 30: DEMO IN BARCELONA

## Slide 31: Perchè Barcelona?
Barcelona, verso una città energeticamente autosufficiente
Elevata consapevolezza sociale e ambientale, promozione del risparmio e efficienza energetica; introdurre lezioni imparate sulle energie rinnovabili, promuoverle, sviluppare servizi energetici di alta qualità per tutti i cittadini
ALTA VISIBILITA’ PER LA TECNOLOGIA

## Slide 32: Demo site - Barcelona
DAYTIME PV
DEMO SITE UNDER THE PARK
RECHARGE ELECTRICAL VEHICLES
AMBIENTE TECNICO MUNICIPALITA’
SITO DEMO SOTTO IL PARCO
SISTEMA PV DIURNO
RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI
SISTEMA EDEN

## Slide 33: DEMO INSTALLATO A BARCELLONA

## Slide 34
Componenti per accumulo di idrogeno
more at www.h2eden.eu
MATERIALE DI ACCUMULO IN IDRURO DI MAGNESIO
MATERIALE COMPLETAMENTE CARATTERIZZATO E DIMOSTRATO SU SCALA REALE
DESIGN DI UN SISTEMA DI ACCUMULO
HA DIMOSTRATO UNA CICLABILITA’ E COMPORTAMENTO STABILE PER DIVERSI MESI DI FUNZIONAMENTO
PROTOTIPO DEL SISTEMA COMPLETO
SVILUPPO, INTEGRAZIONE E SPERIMENTAZIONE DEL SITEMA P2P COMPLETO. EFFICIENZA COMPLESSIVA 25%
3
2
1
4
5
6
7
8
9
TRL SCALE
IDEA
MERCATO
 | Gravimetric capacity wt.% (H2/MH) | Desorption rate wt.%/min | Hydrogen density g/l | Material cost €/kg
Achieved | 7.1 (>95% st.) | 0.11 (at 320°C) | 109.9 | ≈ 80*
Target | > 6.0 | > 0.02 | > 80 | < 30
TANK
SYSTEM
MATERIAL

## Slide 35
Lo “STORAGE BUSINESS” per l’INDUSTRIA
TECNOLOGIA
COSTRUZIONE DI UN SISTEMA TECNOLOGICO
END USER
TRADER del SISTEMA / ESCO
MERCATO
SISTEMI a ISOLA, P2P
CASHFLOW:
VENDITA DIRETTA AL MERCATO
MODELLO ESCO, il fornitore paga la tecnologia, il cliente paga l’energia

## Slide 36
EXPLOITATION PLAN/EXPECTED IMPACT
TECHNOLOGY TRANSFER BOARD
  EDEN: 1° SISTEMA P2P CON INTEGRAZIONE DI ACCUMULO H2 IN STATO SOLIDO SU IDRURO DI MAGNESIO E UNA CELLA soc REVERSIBILE CON GESTIONE DEL COMBUSTIBILE E DEL CALORE
  MBN – ED011 MATERIALE DI ACCUMULO A CATALOGO DOTATO DI DATASHEET TECNICO
  REALIZZAZIONE DI UNA FILIERA INDUSTRIALE PER LA PRODUZIONE DEL MATERIALE E LO SVILUPPO DELLA TECNOLOGIA
  PIANI FUTURI: PROGETTO DEMO PER PORTARE IL SISTEMA EDEN DA TRL5 A TRL7, IN PARALLELO A SVILUPPI SPECIFICI PRESSO I PARTNER PER MIGLIORARE PRESTAZIONI E DESIGN
CONCLUSIONI

## Slide 37
NUOVI MATERIALI
Nanostrutture complesse
di idruri e graphene

## Slide 38
Background
Nonstante l’alta capacità, l’MgH2 ha temperature operative alte (>300 C) che ne possono limitare l’interesse di mercato
Può esseremigliorato tramite nanostrutturazione
5 nm MgH2
85-150 °C H2 release
K. F. Aguey-Zinsou and J. R. Ares-Fernandez, Chem. Mater., 20, 376 (2008)
3 nm MgH2
115 °C H2 release
S.B. Kalidindi et al, Inorg. Chem., 48, 10856 (2009)
K.J.Jeon et al, Nature Materials, 10, 286 (2011)
5 nm MgH2
200 °C H2 cycling

## Slide 39
Liu et al, Chem. Commun., 2015, 51, 2429
Senza graphene
Con graphene
Xia et al, Advanced Materials, 2015, 27(39), 5981
In cyclohexane, graphene powders from chemical intercalation of graphite and rapid thermal shocks
up to 75 wt% MgH2 or around 5.7 wt% H2 capacity
Meccanismo di assemblaggio dei clusters di Magnesio in graphene
Eki Setijadi, setijadi@fbk.eu

## Slide 40
Graphene nanoplatelets
(spessore 1.6 nm ~ 3 layers graphene)
10 mg in 50 ml THF,
sonication 1 hour
83% wt MgH2
6.3 wt% H2
91% wt MgH2
6.9 wt% H2

## Slide 41
Penicaud et al, Acc. Chem. Res., 2013, 46 (1), pp 129–137
Chaudury et al, J. Mater. Chem., 2012, 22, 21032
PROSSIMI PASSI
Consolidamento del processo di reazione e upscaling

## Slide 42
Infiltrazione di Mg in nanoflakes di Graphene
La TGA mostra che il ~3.5% di Perdita di peso avviene nel range 0 -2000C. La spettrometria di massa individual che la maggior parte della Perdita di H avviene nello stesso range di temperatura.
~2.5%
~5%
H desorption
~140°C

## Slide 43
Design di reattori di scala reale per prodizione di materiali nanostrutturati
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
REALIZZATO UN NUOVO REATTORE IN GRADO DI SINTETIZZARE MATERIALI SU SCALA DI GRAMMI
PASSI FUTURI:
design and realization of a reactor for kg scale production of G-based nanostrutures
SPECIFICHE INGEGNERISTICHE
VOLUME INTERNO: 300 ml
PESO TOTALE DEL MATERIALE SECCO: ~ 2 g
MASSIMA PRESSIONE DI LAVORO: 30 Bars
MASSIMA TEMPERATURA DI LAVORO: 200°C
GAS DI CARICA: hydrogen, argon
MATERIALE: SS AISI 316 L
MIXER PER SINTESI OMOGENEA DEL MATERIALE
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL REATTORE
MAGNETIC CUOPLING for MIXER DRIVE: prevent hydrogen leakage
PIPING DESIGN: inlet and outlet in close contact with the synthesis process
MEASURE AND CONTROL of the WET PROCESS: T and p sensors, T control through a PID, control on the drive of the mixer
Upscaling del processo di sintesi

## Slide 44
MATERIALS
THEORETICAL MODELS
Ball milling, PVD, Plasma, - Mg – based hydride: 7,1% (EDEN)
Wet process
- 3D Graphene structures: 5,5% (FLAGSHIP GRAPHENE)
DEVICES
VALIDATION
- Design and validation of H2 TANK
- New volumetric IDA apparatus
DEMO ACTIVITIES
SYSTEMS
- Full Power to power systems
- Distributed storage
- Support to Grid Services
FBK as an overall development chain
Ad initio and DFT modelling, Montecarlo methods
- Full engineering
- Exergy optimization
- BoP design
- Full facility for material characterization
- Hydrogen lab
- Volumetric IDA, TGA, DSC

## Slide 45
TEAM
“Competenze eterogee al servizio di problemi multidisciplinari”

## Slide 46
Acknowledgements & Contacts
The research leading to this results has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme (FP7/2007-13) for the Fuel Cells and Hydrogen Joint Technology Initiative under Grant Agreement nr. 303472
Luigi Crema, Head of ARES
Ph: +39 (0)461 314922
Mob: +39 335 6104991
Mail: crema@fbk.eu
Web: www.fbk.eu
www.ares.fbk.eu
VI RINGRAZIO PER L’ATTENZIONE !!!